Aksaray Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik-Elektronik Ölçme Soru Bankası

Soru 1) Belirli iki nokta arasındaki mesafeye ………………….. denir.

a)Uzunluk	b)Genişlik	c)Ölçü		d)Hiçbiri

Soru 2) Bir inç ………………….. cm’ ye eşittir.

a)1,54		b)2,54		c)3,54		d)12,54

Soru 3) Metrenin binde birine …………denir.

a)Desimetre		b)Santimetre		c)Milimetre		d)Kilometre

Soru 4) Metrenin bir üst katı ….. … dir

a)dekametre		b)hektometre		c)kilometre		d)milimetre

Soru 5) Bir büyüklüğü aynı cins başka bir büyüklükle karşılaştırırsak …………………….yapmış oluruz.

a)Ölçme		b)Sayma		d)Karşılaştırma		d)Tartma

Soru 6) Elimizde bulunan bir topu bıraktığımızda yere düşmesinin nedeni …………………………… dir.

a)Yorulmamız		b)Topun ağır olması	c)Zayıf olmamız	d)Yerçekimi Kuvveti

Soru 7) Yerçekimine bağlı olmayan, yere ve zamana göre değişmeyen madde  miktarına   ………  denir.

a)Ağırlık		b)Kütle			c)Hacim		d)Alan

Soru 8) - Bir kenarı 1 metre olan bir karenin yüzeyi ne ne ad verilir?.

a)Milimetrekare		b)Santimetrekare		c)Desimetrekare	d)Metrekare

Soru 9) Bir kenarı 50 cm, diğer kenarı 100 cm olan bir masanın yüzeyinin alanı …..….. metrekare’ dir.

a)0,5			b)5				c)50			d)500

Soru 10) Bir dairenin alanı ………………..……….. formülüyle hesaplanır.

a)A=axb		b)A=aXh/2		c)A=πxr2	d)A=6xa

Soru 11) Küp şeklindeki bir odanın bir kenarı 10 cm’ dir. Bu odanın alanı…………….. desimetrekareye eşittir.

a)6			b)60			c)600		d)6000

Soru 12)Bir maddenin uzayda kapladığı yere ne ad verilir?

a)-Kütle 		b)- Ağırlık 		c)- Hacim	 d)- Özkütle

Soru 13)Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)- m 			b)-m2 			c)-m3 		d)-kg

Soru 14)- Aşağıdakilerden hangisi hacim birimlerindendir?

a)- İnçküp 		b)- Ayakküp 		c)- Metreküp 	d)- Hepsi

Soru 15) 1000 metreküp ………………..…….dekametre küpe eşittir.

a) 1			 b) 10 			c)100 		d)1000

Soru 16) 1 litre kaç desimetre küp’ e eşittir.

a)1000 		b)100 			c) 10 		d) 1

Soru 17) Hacim birimleri ……………’er ………….’er büyür ve küçülür.

a)1000 		b) 100 			c) 10 		d) 1

Soru 18- Eni 10 cm, boyu 30 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir prizmanın hacmi……………....cm3’ dür.

a) 30 			b) 3000 		c) 3 		d) 0,3

Soru 19- Sıvıların hacmini ölçek için kullanılan ölçümlendirilmiş kaba ne ad verilir?

a) kap 			b) hiçbiri 		c)beher 	d) cam şişe

Soru 20)Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

a)Atm 			b)Bar 			c)Psi 		d)foot

1-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kontrol kalemlerini küçük vidaların sökülüp takılmasında kullanabiliriz.

b) Kontrol kalemleriyle devrede (sistemde) gerilim olup olmadığının kontrolü yapılır.

c) Kontrol kalemleriyle yüksek gerilim kontrol edilebilir.

d) Kontrol kalemi ile tornavidaların yapabileceği işlerin tamamı yapılabilir.

2-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tornavidalar duvarlara kanal açmak maksadıyla kullanılmamalıdır.

b) Zorunlu kalınsa bile düz uçlu tornavidalar keski maksatlı kullanılmamalıdır.

c) Tornavidalar vidaları sıkmak ve açmak amaçlı kullanılan yardımcı el aletidir.

d) Dijital kontrol kalemi çok uçlu bir tornavida çeşididir.

3-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

b) Penselerin çekiç yerine veya kalın kesitli kabloların kesilmesi işlerinde kullanılması doğru

değildir.

c) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

d) Penselerin ulaşamadığı yerlerde bükme ve çekme amaçlı kullanılan el aleti kargaburundur.

4-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

b) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

c) Eğelerin dişleri dolduğunda testere veya ince kenarlı eğeler ile temizlenir.

d)Teneke makası bulamadığımız durumda ince sacların kesimi için kağıt makaslarından

faydalanabiliriz.

5-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Betona delik açmak için matkap ucu olarak elmas matkap uçları kullanılmalıdır.

b) Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

c ) Spiral ile kesme işi bittikten sonra tamamen durmadan yere bırakılmamalıdır.

d) Dikey delme işlemleri için tezgâh tipi matkaplar kullanılır.

6-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

b ) Matkaplarla delme işlemi yaparken tek elimizi kullanmalıyız.

c) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

d) Matkaplarla delme işlemi, delinecek malzeme cinsine uygun devirle yapılmalıdır.

7-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Metreler ile kullanılacak kablo uzunluğu, döşenecek borunun uzunluğu gibi

işlerimizde kullanmalıyız.

b) Katlanabilir metreler ile uzun mesafelerin ölçümünü bir seferde yapabiliriz.

c) Bobinlerin ve kabloların kesitlerini öğrenmek için mikrometre kullanırız.

d ) Kumpaslar ile kullanılacak malzeme kalınlıklarını ölçebiliriz.

8-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Takım çantalarında bütün el ve güç aleti bulunur.

b) Düz ve yıldız başlı vidaların sökülmesinde ve takılmasında yıldız ve açık ağızlı

anahtarlar kullanılır.

c) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

d) Farklı çaptaki borular için farklı ağız genişliğinde boru anahtarları kullanılır.

9-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Açık ve yıldız ağızlı anahtar takımlarını kullanamadığımız yerlerde lokma takımını

kullanırız.

b)) Takım çantalarına gereğinden fazla malzeme koyulmamalıdır.

c) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

d)) Yıldız ve açıkağız anahtar özelliğini, tek bir anahtarda bulabileceğimiz tipleri de

vardır.

10-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Lehimleme için lehim teli ve havya yeterlidir.

b) Takım çantalarında bütün el ve güç aleti bulunur.

c) Lehimlemede sıcaklık önemli değildir.

d) Lehim yapmak için lehim pastası yeterlidir.

11-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Metallerin üzerindeki talaşların alınması ve parlatılması için murç kullanılmalıdır.

b) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

c) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

d) İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

12-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

b) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

c) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

d) Yalıtkanlık ya da dolgu amaçlı olarak kullanılan sıcak ve soğuk cinsleri olan

malzeme deney bordudur.

13-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tozlu ve kirli yerlerde çalışırken kullanılan toz tutucuların temiz yâda kirli

olmasından çok sağlam olması önemlidir.

b ) Kırma işlemleri için deri eldiven elektrikle uğraşırken kauçuk eldiven kullanılır.

c) Talaş alma, taşlama ve spiralle çalışırken gözlük kullanımı şarttır.

d) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

14-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

b)Gümüş bakırdan daha iyi bir iletkendir.

c)Krom- nikel, direnç teli ve rezistans yapımında kullanılır.

d) Saf su akümülatör ve galvanoda elektrolit olarak kullanılır.

15-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Tungsten metalinin ergime derecesi  düşüktür.

b). Presbant elektrikli soba, ütü ve havya gibi cihazlarda yalıtım için kullanılır.

c)Ham petrolün damıtılmasından meydana gelen PVC saf halde iken kırılgandır.

d)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

16.Tek telli çıplak iletkenler kaç mm² kesite kadar üretilmektedir?

a) 25 mm² 		b) 20 mm²

c) 16 mm² 		d) 30 mm²

17. NVV (TS) kablonun VDE (Alman) sembolüne göre karşılığı hangisidir?

a) NYY 		b) NYV

c) NVY 		d) NYM

18. Aşağıdakilerden hangileri ek yapımında doğru olan uygulamalardır?

1. Çift eklerde, ek yerleri karşılıklı gelmelidir. 2. Ek yapılacak iletken dış yalıtkan kılıf

renkleri aynı olmalıdır. 3. Ek yapılacak iletkenlerin kesitleri aynı olmalıdır. 4. Eğer çekme

kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılmalıdır.

a)1- 2- 3 		b) 1- 2- 4

c) 2- 3- 4 		d) 1- 3- 4

19.Bırakılan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmedilir.

Lehim sökme işlemlerinde…………… kullanılır.

a)Pompa		b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

20. ( ) Havya çeşitleri kalem havya, istasyonlu havya, ……………havyadır.

a)Pompa		b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

1. %5 toleranslı 33kΩ'luk direncin renk bantlarını bulunuz?

A) Kırmızı, Kırmızı, Turuncu, Altın		B) Turuncu, Turuncu, Turuncu, Altın

C) Turuncu, Turuncu, Kırmızı, Altın		D) Turuncu, Kırmızı, Kırmızı, Altın

2. Renkleri kırmızı, kırmızı, altın, altın olan bir direncin değeri ve toleransı nedir?

A) 22%5		B) 220%5		C) 2,2%5		D) 0,22%5

3. %10 toleranslı 1K’lık 3 adet seri bağlı direnç düzeneğinin direnci ölçülmüş ve 2,25K çıkmıştır. Bu durumda aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle öylenebilir?

A) Ölçülen değer hata payı sınırları içindedir.	 	B) Ölçü aleti yanlış ölçüm gerçekleştirmiştir.

C) Düzenekteki dirençlerden biri hatalı üretilmiştir.	D) Ölçülen değer hata payı dışındadır.

4. Aşağıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri hangi şıkta doğru sıralamada verilmiştir?

A) Yüzey birleşimli diyot, Zener diyot, LED, Foto diyot

B) Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED, Foto diyot

C) Foto diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleşimli diyot

D) Foto diyot, Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED

5. Aşağıdaki devrelerde hangi diyotlar iletime geçer.

A) Yalnız II 	B) I-III ve IV

C) Yalnız I 	D) III ve IV

Aşağıdaki sorularda bırakılan boşluklara uygun kelimeyi yazınız.

6. . SAYAÇLAR........., toplayan ölçü aletlerine bir örnek olarak gösterilebilir.

7. Analog avometrelerin pili sökülse bile . GERİLİM...... ölçümü yapılabilir.

8. Avometrelerde . AMPER..... seviyesinde akım ölçülürken probların avometre bağlantı noktaları değişir.

9. Voltmetreler devreye . PARALEL........ bağlanır.

10. .. PENSAMPERMETRE........... en önemli özelliği hattı kesmeden akım değeri ölçebilmektir.

11. Ölçü transformatörlerinin . SEKONDER.... uçlarından biri ve gövdesi mutlaka topraklanmalıdır.

12. Devre akımını ölçmek için ampermetreler devreye .SERİ....... bağlanır.

13. Kapasite . LCRMETRE......... ile ölçülür.

14. Kondansatörlerin elektrik enerjisini depo etme özelliğine KAPASİTE.......... denir.

15. Kapasite birimi .. FARAT..... dır.

16. Bobinin alternatif akımın değişimine karşı gösterdiği zorluğa ENDÜKTANS.......... denir.

17. Bobin endüktasının birimi . -HENRRY.........dir.

18. . DİRENÇ........., iletkenden geçen akım miktarını etkileyen bir faktördür.

19. Ölçtüğü değeri LCD ekrandan gösteren ölçü aletlerine . DİJİTAL......... ölçü aletleri denir.

20. .. ÖLÇME........ herhangi bir büyüklüğü kendi cinsinden bir birimle mukayese etmektir.

1. Bir lambayı veya bir grup lambayı aynı anda, aynı yerden yakıp söndürmeye yarayan

anahtarlara ………………………denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

2. İki ayrı lamba veya iki lamba grubuna bir yerden aynı anda veya ayrı zamanlarda

kumanda etmeye yarayan anahtar çeşitine……......................…………denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

3. Bir lambayı veya bir grup lambayı (alıcıyı) iki ayrı yerden aynı zamanda veya farklı

zamanlarda yakıp söndüren anahtar çeşitine…....................denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

4. Flouresant lambaya duy görevi yapan elemana ……..............denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Soket		d)Kömütatör

5. Fluoresant lambalarda ilk anda lambaya enerji uygulanıp flamanların ısınması sonunda,

starter aracılığı ile flamanları ısıtmak ve atlama gerilimi oluşturmak için kullanılan elemana

…………….. denir.

a)Adi Anahtar		b)Vaviyen	c)Balast		d)Kömütatör

6. Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine gore topraklama iletkenin rengi nasıldır?

a) Mavi 	b) Kırmızı c) Turuncu 	d) Sarı Yeşil

7. Aldığı elektrik enerjisini diğer enerjilere dönüştüren devre elemanına …………denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

8. Devreye kumanda eden devre elemanına ……….. veya …………denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

9. Devrenin elektriksel güvenliğini sağlayan devre elemanına …..........….. denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

10. Büyük akımlara kumanda eden anahtarlara …………................ denir.

a)Anahtar-Buton	b)Alıcı		c)Sigorta	d)Şalter

11. Şekil a’da A anahtarı kapatılırsa oluşan devre çeşidi nedir?

a) Açık devre 		b) Kısa devre

c) Kapalı devre 	d) Dirençsiz devre

12. Şekil a’da B anahtarı kapatılırsa oluşan devre çeşidi nedir?

a) Açık devre 		b) Kısa devre 	c) Kapalı devre 	d) Uzun devre

13. Şekil a’da A ve B anahtarı kapatılırsa oluşan devre çeşidi nedir?

a) Açık devre b) Uzun devre 	c) Kapalı devre 	d) Kısa devre

ARKA SAYAFAYA GEÇİNİZ    (

14. Yukarıdaki şemada 1 nulu buton hangi zil veya zilleri çalıştırır?

A) 1- 2 		B) 1- 4 		C) 1- 5		D) 5- 6

15. Yukarıdaki şemada 3 nulu buton hangi zil veya zilleri çalıştırır?

A) 1-2			 B) 2- 6	 	C)4-5 		D) 5-6

16. Yukarıdaki şemada 6 nulu zili hangi buton veya butonlar çalıştırır?

A) 1-2 			B) 2-3		C) 4-5 		D) 3-4

17. Tesisat şemalarında tek hat şemasına …………… denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devere	d)Açık Devre

18. Tesisatta elektrik devresini, alıcı ile kumanda araçları ile birlikte gösteren iletken dolaşım

şemasına ……………. denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devere	d)Açık Devre

19. Alıcının çalıştığı devre çeşitine. …………….. denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devere	d)Açık Devre

20. Alıcının çalışmadığı devre çeşitine. …………….. denir.

a)Kapalı Şema		b)Açık Şema	c)Kapalı Devere	d)Açık Devre