AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ

USTALIK SINAVI SORULARI

1. Videoda ses bozuk çıkıyorsa sebebi ne olabilir?

A) Bant yükleme arızalıdır.		B) Kaset arızalıdır.

C) CTL kafa ayarı bozuktur.		D) Frenleme ayarı bozuktur.

2. Cihaz kaseti alıp çıkarıyorsa sebebi nedir?

A) “Kaset yuvada” bilgi anahtarı bozuktur.	B) Yükleme motor dişlisi bozuktur.

C) Bant yükleme motoru çalışmıyordur.		D) Motor besleme gerilimi yoktur.

3. Video normal çalıştığı halde ses ve resim çıkmıyorsa sebebi ne olabilir?

A) Bant yükleme motoru çalışmıyor.		B) Bant yükleme yarım kalıyor.

C) Kaset arızalıdır.				D) “Kaset yuvada” bilgi anahtarı bozuktur.

4. Kaseti yuvaya takınca motor sesi geldiği halde kaseti almıyorsa nedeni nedir?

A) Yükleme yuvasındaki anahtarlar devre tamamlamıyordur.

B) Yükleme motor dişlisi bozuktur.

C) Bant yükleme arızalıdır.

D) “Kaset yuvada” bilgi anahtarı bozuktur.

5. Aşağıdakilerden hangisi müzik seti ünitesinin birimlerinden değildir?

A) Tuner katı		B) Amplifikatör		C) Güç Katı		D) EHT Katı

6. Aşağıdakilerden hangisi teyp mekaniği parçası değildir?

A) Tanbur		B) Makara			C) Role			D) Motor

7. Aşağıdakilerden hangisi radyo ünitesinin birimlerinden biridir?

A) Sayıcı		B) IF Yükselteç			C) Senkron ayırıcı	D) Türev devre

8. Aşağıdakilerden hangisi CD ünitesi parçası değildir?

A) Mercek		B) Kristal başlık		C) Prizma		D) Laser ünitesi

9. Aşağıdakilerden hangisi ekolayzeri tanımlar?

A) Ses yankısı yaptırır.			B) Ses yükseltme yapar

C) Ses filtreleme yapar.			D) Ses frekansını bozma yapar.

10. PG nerede bulunur?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

11. Bandı toplama (sarma) işini hangi motor yapar?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

12. Silici kafanın görevi nedir?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

13. Videoda bandın sabit gerginlikte olmasını ne sağlar?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

Aşağıdaki sorular için cevap anahtarında DOĞRU için A , YANLIŞ için B şıkkını işaretleyiniz.

( …… ) 14. Teyp motoru DC gerilimde çalışır.

( …… ) 15. CD yapısında lazer kaynağı bulunur.

( …… ) 16. Amplifikatörlerde ön yükselteç bulunmaz.

( …… ) 17. Ekolayzerler gerilim kontrolü yapar.

( …… ) 18. Kaset döndürmek için kullanılan motorlar AC motorlardır.

( …… ) 19. Bir teyp mekanizması dişlilerden ve makaralardan oluşur.

( …… ) 20. Analog radyoda IF katı bulunmaz.

NOT: Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

KOMİSYON BAŞKANI                                              ÜYE		ÜYE

OKUL MÜDÜRÜ

MUZAFFER KULAKSIZ

AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ

USTALIK SINAVI SORULARI

1. Videoda ses bozuk çıkıyorsa sebebi ne olabilir?

A) Bant yükleme arızalıdır.		B) Kaset arızalıdır.

C) CTL kafa ayarı bozuktur.		D) Frenleme ayarı bozuktur.

2. Cihaz kaseti alıp çıkarıyorsa sebebi nedir?

A) “Kaset yuvada” bilgi anahtarı bozuktur.		B) Yükleme motor dişlisi bozuktur.

C) Bant yükleme motoru çalışmıyordur.			D) Motor besleme gerilimi yoktur.

3. Video normal çalıştığı halde ses ve resim çıkmıyorsa sebebi ne olabilir?

A) Bant yükleme motoru çalışmıyor.		B) Bant yükleme yarım kalıyor.

C) Kaset arızalıdır.				D) “Kaset yuvada” bilgi anahtarı bozuktur.

4. Kaseti yuvaya takınca motor sesi geldiği halde kaseti almıyorsa nedeni nedir?

A) Yükleme yuvasındaki anahtarlar devre tamamlamıyordur.

B) Yükleme motor dişlisi bozuktur.

C) Bant yükleme arızalıdır.

D) “Kaset yuvada” bilgi anahtarı bozuktur.

5. Aşağıdakilerden hangisi müzik seti ünitesinin birimlerinden değildir?

A) Tuner katı		B) Amplifikatör		C) Güç Katı		D) EHT Katı

6. Aşağıdakilerden hangisi teyp mekaniği parçası değildir?

A) Tanbur		B) Makara			C) Role		D) Motor

7. Aşağıdakilerden hangisi radyo ünitesinin birimlerinden biridir?

A) Sayıcı		B) IF Yükselteç		C) Senkron ayırıcı	D) Türev devre

8. Aşağıdakilerden hangisi CD ünitesi parçası değildir?

A) Mercek		B) Kristal başlık		C) Prizma		D) Laser ünitesi

9. Aşağıdakilerden hangisi ekolayzeri tanımlar?

A) Ses yankısı yaptırır.			B) Ses yükseltme yapar

C) Ses filtreleme yapar.		D) Ses frekansını bozma yapar.

10. PG nerede bulunur?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

11. Bandı toplama (sarma) işini hangi motor yapar?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

12. Silici kafanın görevi nedir?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

13. Videoda bandın sabit gerginlikte olmasını ne sağlar?

A)Fren sistemi 		B) Bandı tamamen silmek	 C) Reel motor 	D) Video kafa içerisinde

Aşağıdaki sorular için cevap anahtarında DOĞRU için A , YANLIŞ için B şıkkını işaretleyiniz.

( D ) 14. Teyp motoru DC gerilimde çalışır.

( D ) 15. CD yapısında lazer kaynağı bulunur.

( Y ) 16. Amplifikatörlerde ön yükselteç bulunmaz.

( Y ) 17. Ekolayzerler gerilim kontrolü yapar.

( D ) 18. Kaset döndürmek için kullanılan motorlar AC motorlardır.

( Y ) 19. Bir teyp mekanizması dişlilerden ve makaralardan oluşur.

( Y ) 20. Analog radyoda IF katı bulunmaz.

NOT: Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

KOMİSYON BAŞKANI                                              ÜYE		ÜYE

OKUL MÜDÜRÜ

MUZAFFER KULAKSIZ